ANEXO REFERENTE À SOLICITAÇÃO DE COMPRA N. 002255/2015 – EXECUÇÃO COMPLETA DE CERCAMENTO DA FAZENDA CAPIM BRANCO – UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA

1) Objeto da contratação:

Contratação de empresa para execução completa de cercamento, contemplando a Fazenda Capim Branco, da Universidade Federal de Uberlândia.

A empresa será responsável pela execução das diversas obras e serviços descritos e projetados, bem como o fornecimento e instalação dos equipamentos especificados nos projetos e neste documento, a serem entregues pela CONTRATADA prontos, acabados, limpos e em perfeitas condições de funcionamento nos termos deste caderno, com a seguinte discriminação:

Elaboração dos projetos complementares executivos que não tenham sido fornecidos, bem como outros itens e detalhes não citados, que sejam necessários à execução da completa das obras e serviços e seu perfeito funcionamento;

Elaboração das possíveis alterações, atualizações e compatibilizações dos projetos fornecidos;

Elaboração dos levantamentos "as built" de todos os projetos e/ou detalhes após execução final de todas as obras e serviços;

Registro e pagamento das Anotações de Responsabilidade Técnica necessárias, bem como pagamento de todas outras taxas relativas às aprovações dos projetos junto aos órgãos públicos e demais taxas e emolumentos relativos à execução das obras e serviços;

Instalação do canteiro de obras, tapumes, cercamentos, instalações provisórias de água, esgoto, energia elétrica, telefonia, etc., identificação da obra e serviços necessários para execução de todas as obras e serviços;

Fornecimento de equipamentos de proteção individual e de proteção coletiva, bem como ferramentas necessárias para a execução de obras e serviços;

Execução das obras e serviços necessários às interligações com as redes existentes e/ou públicas, e pagamentos das respectivas taxas, quando for o caso;

Execução dos serviços necessários às alimentações, despejos, etc., das instalações, das obras e serviços;

Execução do remanejamento, remoção e/ou corte das árvores porventura existentes no local de execução das obras e serviços, para os locais determinados pela FISCALIZAÇÃO;

Execução dos possíveis remanejamentos, refazimentos, reparos, demolições, etc., de instalações diversas, redes de água pluvial, caixas de esgoto, água, energia elétrica, telefone, lógica, etc., porventura existentes na área destinada a execução das obras e dos serviços ou danificadas com a execução de terraplanagens, limpeza do terreno e outros serviços;

Execução da limpeza de terreno, bem como de escavação, aterro, reaterros e demais movimentação de terra necessária para a execução das obras e serviços, inclusive, carga, transporte e descarga dos entulhos gerados por essas operações;

Execução dos serviços topográficos necessários à implantação e acompanhamento das obras e serviços;

Execução de mureta de base em alvenaria, conforme projeto e demais documentos componentes deste processo;

Execução completa de cercamento, com alambrados em tela losangular galvanizada tensionada por três fios de arame liso, poste de concreto de ponta virada com esticadores de concreto, com 3 fios de arame farpado nas pontas viradas, de acordo com a descrição de projeto, planilha de orçamento e demais documentos componentes deste processo.

Execução de todas as pinturas especificadas em projeto;

Execução de todos os ensaios e testes de controle tecnológico previstos nas normas técnicas da ABNT e outras normas pertinentes, necessários à garantia e qualidade das obras e serviços.

Execução da limpeza geral das obras e serviços e demais partes afetadas com a execução das obras e dos serviços e tratamento final das partes executadas e das demais partes existentes e danificadas, bem como a remoção do canteiro de obras;

Execução dos serviços diversos e outros serviços citados neste memorial e demais serviços não citados explicitamente, mas constantes dos projetos ou dos demais documentos fornecidos, mas necessários à entrega das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, estacionamentos, acabados e em perfeitas condições de utilização e funcionamento nos termos deste memorial e dos demais documentos fornecidos no processo licitatório e objeto acima definido.

Observações:

As áreas em projeto são estimadas, cabendo a cada uma das proponentes verificar antecipadamente “in loco” as áreas reais, cotando o preço global de cada um dos serviços, pois, não haverá acréscimos de custos na proposta global;

A obra deverá ser entregue em perfeito funcionamento, com as devidas liberações das concessionárias de energia elétrica, água, esgoto, etc.;

Todos os serviços e obras executados devem observar as normas técnicas pertinentes, bem como as normas de acessibilidade (NBR 9050 e demais normativos).

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de valor equivalente, desempenham idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.

2) Itens fornecidos pela Diretoria de Infraestrutura à Diretoria de Compras e Licitações para o processamento da Licitação:

Caderno de encargos;

Documentação de orçamento, composta por planilhas com quantitativos e custos estimados, planilha analítica (composição de custo unitário), planilha de cálculo de BDI;

Cronograma físico-financeiro;

Projeto;

3) Prazo para execução das Obras e Serviços:

2 meses

4) Valor estimado para as obras e serviços:

R$ 363.531,73 (Trezentos e sessenta e três mil, quinhentos e trinta e um reais, e setenta e três centavos).

O limite de contratação será o valor estimado.

O critério de julgamento será o de Julgamento por Menor Preço Global.

O regime de execução da obra será Empreitada por preço global.

5) Serão responsáveis pela visita técnica o arquiteto Adoniran Tristão e o técnico em edificações Heleno Alves, e o agendamento da mesma deverá ser feito através do telefone (34) 3291-8900;

6) Deverá constar do edital que a empresa contratada pra a realização da obra será responsável pela elaboração do Manual de Operação, Uso e Manutenção da Edificação, de acordo com a ABNT NBR 14037;

7) Deverá constar do edital e do contrato que a contratada deverá prestar as garantias contratuais a que se referem o Art. 56 da Lei 8.666;

8) Para efeito de atestado que comprove a capacidade técnica pertinente e compatível, exigir atestado que comprove a capacidade técnica pertinente e compatível em características, quantidade e prazo de execução com o Objeto desta Licitação, registrado no CREA, conforme inciso II do Art. 30 da Lei 8666/93, e observando-se o §1 e inciso:

§ 1º A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I – capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

Bem como o §3º do mesmo artigo

§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.

ITENS RELEVANTES A SEREM CONSIDERADOS NO ATESTADO, QUE PODERÃO SER EM UM OU MAIS ATESTADOS:

EXECUÇÃO DE CERCAMENTO

9) Constar do edital que a contratada deverá disponibilizar um engenheiro eletricista para ser o responsável técnico pela execução das instalações elétricas, lógicas, SPDA e similares, bem como para acompanhar toda a execução destas instalações e que o Engenheiro e os eletricistas deverão possuir curso de NR 10, sendo que o comprovante deverá ser apresentado na época da execução.

10) DEVERÁ CONSTAR DO EDITAL QUE A PLANILHA ESTIMATIVA DE ORÇAMENTO BEM COMO AS LISTAS DE MATERIAIS FORNECIDAS PELA UFU CONTÉM OS ITENS MÍNIMOS E ESTIMADOS, FICANDO DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA LICITANTE O LEVANTAMENTO ATRAVÉS DOS PROJETOS FORNECIDOS E IN LOCO DE TODOS OS ITENS E QUANTITATIVOS REAIS A SEREM EXECUTADOS PARA O TÉRMINO DOS SERVIÇOS, EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO, E DE ACORDO COM OS PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E DEMAIS DOCUMENTOS FORNECIDOS.

11) DEVERÁ SER EXIGIDO CAPITAL SOCIAL MÍNIMO OU PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, VALOR MÍNIMO 10% do valor estimado.

12) Além dos documentos normalmente solicitados, se possível solicitar ainda na documentação para a habilitação os seguintes documentos:

Qualificação Econômico-Financeira

a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que evidenciem os índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, do Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna – IGP-DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV ou de outro índice que o venha a substituir.

A boa situação da empresa será avaliada por meio dos índices financeiros, assim definidos:

Índice de liquidez corrente = Ativo Circulante__  ≥1,50

Passivo Circulante

Índice de liquidez geral = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo   ≥1,50

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Grau de endividamento geral=Passivo Circulante+Exigível a Longo Prazo  ≤ 0,50

Ativo Total

Serão aceitos como na forma da Lei o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:

a.1) Sociedades regidas pela Lei nº 6.404/76 (sociedade anônima):

− publicadas em Diário Oficial; ou

− publicadas em jornal de grande circulação; ou

− por fotocópia registrada ou autenticada na Junta

Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.2) Sociedades por cota de responsabilidade limitada (Ltda):

− por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente; ou

− por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

a.3) Sociedade criada no exercício em curso:

− fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.

O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Federal de Contabilidade.

13) Possíveis Fornecedores:

Vide Pedido de Compras SG

14) Solicitamos que seja inserido no Edital a cláusula contratual que dita o recebimento definitivo da obra será realizado mediante a comprovação, por parte da contratada, da vistoria, aprovação e ligação do padrão pela concessionária de energia elétrica responsável (CEMIG); um as-built final da obra executada, e certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao cartório de registro de imóveis.

15) Solicitamos que seja expresso no Edital que em atenção ao Art. 65 da Lei 8666/93 “ (...) é vedada a antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obras e serviço”.

16) Segundo DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, Art.13. inciso II - deverá constar do edital e do contrato cláusula expressa de concordância do contratado com a adequação do projeto que integrar o edital de licitação e as alterações contratuais sob alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto não poderão ultrapassar, no seu conjunto, dez por cento do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificação do limite previsto no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

17) Deverá constar no edital que o contratado deverá obedecer os roteiros estabelecidos na Lei n. 12.305, de 12 de agosto de 2010, na Lei n. 12.187, de 29 de dezembro de 2009, e na Instrução Normativa/SLTI nº 01, de 19 de janeiro de 2010, para o atendimento dos critérios de sustentabilidade estipulados pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional;

18) Não esquecer que não haverá retenção dos itens, mas que serão efetivamente multas como anteriormente.

19) Solicitamos que o Edital seja enviado para conferência pela DIRIE

#### Prof. Dr. Antônio Carlos dos Santos

Diretor Administrativo

Diretoria de Infraestrutura