PROJETO BÁSICO

- INTRODUÇÃO

Estas especificações e condições visam esclarecer e orientar a contratação de Empresa especializada na prestação de serviço, fornecimento e instalação de persianas e cortinas nos imóveis da Universidade Federal de Uberlândia ou sob a sua responsabilidade.

- DEFINIÇÕES

  - UFU: Instituição contratante – Universidade Federal de Uberlândia.

  - PREFE: Prefeitura Universitária

  - Licitante: empresa interessada em participar do certame licitatório.

  - EPI’s: Equipamento de Proteção Individual.

  - EPC’s: Equipamento de Proteção Coletivo.

- JUSTIFICATIVA

Fica expressa como justificativa para a contratação do fornecimento e instalação de persianas e cortinas, a grande demanda apresentada pelas áreas acadêmicas e administrativas da universidade que enfrentam em seus locais de trabalho forte interferência do sol vide falhas nos projetos estruturais ou vide projetos antigos que, de fato, não contemplavam solução para tal problema. A instalação de persiana foi apontada pela administração como alternativa para diminuir a luminosidade durante a projeção de material didático nas salas de aula e ao mesmo tempo possibilitar luminosidade durante o dia.

Considerando o exposto acima, a administração necessita terceirizar tal serviço visto que não há em seu corpo de servidores mão de obra especializada e materiais para tal fim.

- OBJETO

  - Prestação de serviço, fornecimento e instalação de persianas e cortinas, incluindo o fornecimento de todo o material, de acordo com demanda apontada pela contratante, nos imóveis da Universidade Federal de Uberlândia ou sob a responsabilidade, compreendendo os campi nas cidades de Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas.

  - Detalhamento do Objeto:

4.2.1	Tipos de PERSIANAS

      - Persiana VERTICAL Recolhível

        - Tipo PVPVC: Lâminas de PVC

        - Tipo PVTJR: Tecido de Juta Resinada

      - Persiana HORIZONTAL Recolhível

        - Tipo PHRLA: Lâminas de Alumínio

      - Persiana Rolô Correia STANDART (38 mm)

        - Tipo PROCS: Rolô Correia Standart

    - Tipos de CORTINAS

4.2.2.1	Tipo CPRIA: Poliéster Revestimento Interno Alumínio

      - Tipo FCTBO: Forro Cortina Tecido Black-Out

4.2.3	Estimativa de demanda por Campus

Uberlândia – 70%

Ituiutaba – 10%

Monte Carmelo – 10%

Patos de Minas – 10%

- ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS (PERSIANAS e CORTINAS)

  - Persianas VERTICAIS Recolhíveis:

    - Tipo PVPVC – Persianas Verticais Recolhíveis, com Lâminas de PVC na cor a escolher, de aproximadamente 90mm de largura, com traspasse de no mínimo 15mm, sistema de giro 180°, trilho de alumínio anozidado, carrinho transportador da lâmina auto – alinhável, giratório com redutor tipo catraca acionado através de corrente tipo cadeado em aço inox, recolhimento das lâminas através de corda 2,00mm e corrente da base em PVC coordenando com a cor das lâminas;

    - Tipo PVTJR – Persianas Verticais Recolhíveis, em Tecido de Juta Resinada, com lâminas de 90 mm aproximadamente, movimento giratório de 180º, na cor a escolher, trilho de alumínio anozidado, carrinho transportador da lâmina auto – alinhável, giratório com redutor tipo catraca acionado através de corrente tipo cadeado em aço inox, recolhimento das lâminas através de corda 2,00mm e corrente da base em PVC coordenando com a cor das lâminas.

  - Persianas HORIZONTAIS Recolhíveis:

    - Tipo PHRLA – Persianas Horizontais Recolhíveis, em Lâminas de Alumínio de 16 mm aproximadamente, distância entre lâminas (passo) de 12 mm, sobreposição entre lâminas de 4 mm, movimento giratório de 180º, na cor a escolher, utilizando-se cintas e cordões coordenados.

  - Persianas Rolô Correia STANDART (38 mm):

    - Tipo PROCS – Persiana Rolô Correia Standart (38mm), Mecanismo / Acionamento: Sistema de embreagem produzido em plástico reforçado com fibras e molas de aço, acionado através de correia de aço inox, na cor a escolher. Os mecanismos atendem as normas internacionais de qualidade que garantem o uso repetitivo e constante, característico de ambiente comercial.

  - CORTINAS

    - Tipo CPRIA – Cortinas constituídas em 100% Poliéster com Revestimento Interno de Alumínio, células de 20mm, tratamento anti-estático, com 5 níveis de escurecimento e 99% de bloqueio contra raios UV, na cor a escolher e absorção térmica de 64%;

    - Tipo FCTBO – Forro de Cortina em Tecido Black-Out, na cor a escolher, fundo prateado, franzido, instalado sobre trilho de alumínio, com duas canaletas.

- LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Os serviços deverão ser prestados nas dependências da Universidade Federal de Uberlândia, nos diversos campi e unidades extra campi (Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos de Minas), sendo realizados de acordo com a demanda apontada pela contratante.

| Local | Cidade |
| --- | --- |
| Campus Santa Mônica | Uberlândia-MG |
| Campus Umuarama |  |
| Campus Educação Física |  |
| Campus Glória |  |
| Unidades isoladas de responsabilidade da UFU |  |
| Campus Pontal | Ituiutaba-MG |
| Unidades isoladas de responsabilidade da UFU |  |
| Campus Monte Carmelo | Monte Carmelo-MG |
| Unidades isoladas de responsabilidade da UFU |  |
| Palácio de cristal | Patos de Minas-MG |
| Unidades isoladas de responsabilidade da UFU |  |

- DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para participação na licitação, os interessados, deverão apresentar como documentação:

    - Atestado de capacidade técnica que comprove que a Licitante possui estabilidade de mercado pelo período mínimo de 3 (três) anos, no mesmo objeto deste Projeto Básico.

    - Atestado ou Dispensa de visita técnica, fornecido pela Divisão de Elaboração de Projetos Básicos e Acompanhamento de Contratos (DIEPC), conforme previsto neste Projeto.

    - Declaração de que a licitante instalará escritório na cidade de Uberlândia – MG, a ser comprovado no máximo de 60 (sessenta) dias contado a partir da vigência do contrato (§ 5º do artigo 19, Inciso II – IN-02), a fim de permitir maior acesso dos empregados aos representantes da empresa, além de facilitar a fiscalização administrativa feita pela Universidade.

  - Sobre os atestados

      - Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução, exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

      - O licitante deve disponibilizar todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços.

- VALOR REFERÊNCIA E LIMITE MÁXIMO PARA A CONTRATAÇÃO

# Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.

| VALORES DE REFERÊNCIA |
| --- |
| Item | Descrição dos Serviços / Materiais | Quantidade estimada ANUAL | Valor Unit. Máx. | Valor Total Máx. |
| 1 | Fornecimento e instalação de Persiana Tipo PVTJR: Vertical Recolhível Tecido Juta Resinada. | 1.000 M² | R$ 93,60 | R$ 93.600,00 |
| 2 | Fornecimento e instalação de Cortina Tipo FCTBO: Forro Tecido Black-Out. | 400 M² | R$ 119,04 | R$ 47.681,33 |
| 3 | Fornecimento e instalação de Persiana Tipo PHRLA: Horizontal Recolhível Lâmina Alumínio. | 250 M² | R$ 89,64 | R$ 22.410,83 |
| 4 | Fornecimento e instalação de Persiana Tipo PVPVC: Vertical Recolhível Lâmina PVC. | 250 M² | R$ 78,67 | R$ 19.668,33 |
| 5 | Fornecimento e instalação de Cortina Tipo CPRIA: Poliéster Revestimento Interno Alumínio. | 250 M² | R$ 97,09 | R$ 24.273,33 |
| 6 | Fornecimento e instalação de Persiano Tipo PROCS: Rolô Correia Standard (38 MM). | 100 M² | R$ 107,61 | R$ 10.760,67 |
| VALOR GLOBAL EM REAIS | R$218.394,50 |

  - O limite máximo admitido para a contratação será conforme acima, no entanto, a Licitante Vencedora deverá ajustar seus preços, conforme Tabela não podendo os mesmos exceder aos valores de referência acima e o valor final ajustado deverá ser distribuído obedecendo ao mesmo percentual do valor global. Exemplo: o valor ofertado final é de R$207.474,77 (5% menor que o de referência, a Licitante deverá ajustar a Tabela, concedendo 5% de desconto em cada item).

  - No preço a ser proposto deverá ser previsto o cumprimento de todas as etapas ou operações necessárias à completa e correta colocação de persianas e cortinas.

  - O limite máximo admitido para a contratação será o MENOR VOLOR GLOBAL POR ITEM, conforme tabela acima.

- CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - Preferencialmente os serviços serão realizados em horário normal de trabalho da Universidade Federal de Uberlândia, porém, eventualmente, por questões administrativas, ou em caso de urgência, poderão ser executados fora desse horário, em períodos noturnos, ou em finais de semana, conforme as necessidades da Universidade Federal de Uberlândia, arcando a Licitante Vencedora com o ônus dessa situação e providenciando o imediato atendimento;

  - A solicitação do serviço será feita mediante Requisição de Serviço emitida pela Prefeitura Universitária, com a(s) informação(ões) necessária(s) a prestação do serviço.

  - A Licitante Vencedora deverá estar ciente que poderá, ao mesmo tempo, ser solicitado um ou vários serviços, como também passar por períodos que não tenha serviços a executar.

- GARANTIA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

A Licitante Vencedora deverá dar garantia dos serviços executados e dos materiais fornecidos, contra quaisquer defeitos de aplicação, no mínimo por um período de 1 (um) ano, considerando as condições normais de uso.

- PRAZOS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo máximo para o início da execução dos serviços é de 5 (cinco) dias corridos, após a emissão da ordem de serviço, que será emitida pela Prefeitura Universitária, através de seus fiscais de contrato.

  - A Contratada deverá obedecer aos seguintes prazos para atendimento, contados a partir do recebimento da Autorização de Serviço aprovada:

Até 30,00 m ........................ Prazo de 10 (dez) dias corridos;

De 30,00 a 100,00 m .......... Prazo de 15 (quinze) dias corridos;

Acima de 200,00 m ............. Prazo de 30 (trinta) dias corridos;

- FISCALIZAÇÃO

  - A Fiscalização quanto ao cumprimento do Edital e seus anexos se dará por meio de servidor da Universidade Federal de Uberlândia, legalmente habilitado e designado para desempenhar esta função.

  - A Fiscalização de que trata o item acima não exclui nem reduz a responsabilidade da Licitante Vencedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em co-responsabilidade da Universidade ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

  - Ficam designados como fiscais:

| GESTOR DO CONTRATO |
| --- |
| Servidor | SIAPE | CPF | LOTAÇÂO |
| Reges Eduardo Franco Teodoro | 2814155 | 261.501.076-04 | PREFE |
| FISCAL ADMINISTRATIVO |
| Emerson Luis de Oliveira | 1035312 | 582.954.706-63 | DIEPC |
| Geraldo Toshio Matumoto | 1494265 | 164.666.498-14 | DIEFI |
| Henri Ford Pereira | 0413499 | 481.638.726-91 | PREFE |
| FISCAL TÉCNICO |
| Carlos Alberto de Oliveira | 0411372 | 145.180.406-78 | PREFE |
| Paulo Roberto Aparecido Fernandes | 0412079 | 120.787.941-04 | PREFE |

- DO ACRÉSCIMO OU SUPRESSÃO DO OBJETO

  - As quantidades de serviços/materiais previstos neste Projeto são estimativas e servem como referencia, podendo a Universidade Federal de Uberlândia aumentá-las ou diminuí-las, conforme suas necessidades, de acordo com o previsto no § 1º, do inciso I, do art. 65 da Lei 8666/93, salvo a supressão decorrente de acordo celebrado entre as partes.

- DA PROPOSTA DE PREÇO

  - A licitante deverá elaborar Proposta, conforme abaixo, detalhando o valor para cada item e totalizando com o valor global anual por item, para a prestação dos serviços, conforme detalhamento neste Projeto Básico.

| VALORES DE REFERÊNCIA |
| --- |
| Descrição dos Serviços / Materiais | Quantidade estimada ANUAL | Valor Unit. Máx. | Valor Total Máx. |
| Fornecimento e instalação de Persiana Tipo PVTJR: Vertical Recolhível Tecido Juta Resinada. | 1.000 M² |  |  |
| Fornecimento e instalação de Cortina Tipo FCTBO: Forro Tecido Black-Out. | 400 M² |  |  |
| Fornecimento e instalação de Persiana Tipo PHRLA: Horizontal Recolhível Lâmina Alumínio. | 250 M² |  |  |
| Fornecimento e instalação de Persiana Tipo PVPVC: Vertical Recolhível Lâmina PVC. | 250 M² |  |  |
| Fornecimento e instalação de Cortina Tipo CPRIA: Poliéster Revestimento Interno Alumínio. | 250 M² |  |  |
| Fornecimento e instalação de Persiano Tipo PROCS: Rolô Correia Standard (38 MM). | 100 M² |  |  |
| VALOR GLOBAL EM REAIS | R$ |

  - Será vencedora a Licitante que apresentar a proposta com o menor preço Global, porém a Licitante deverá apresentar Proposta de Preços conforme tabela acima, visando o acompanhamento da Universidade quando da solicitação dos serviços.

  - As quantidades dos serviços são estimadas, podendo ser alterados os quantitativos dependendo dos locais a serem realizados, permanecendo o valor global contratado.

  - Na proposta apresentada pelas licitantes, deverão estar previstos todos os custos com material e mão-de-obra envolvidos em todas as etapas para a plena conclusão de cada item de serviço.

- JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

  - O julgamento será pelo MENOR PREÇO GLOBAL ANUAL ofertado, justificado pela inexistência de divergência de preços entre os locais da prestação de serviços.

- VIGÊNCIA

17.1 A contratação será por um período por 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme dispõe a legislação vigente.

- REAJUSTE DE PREÇOS

  - Decorrido o interregno mínimo de 12 (doze) meses, os preços serão reajustados.

18.1.1	O prazo será contado da apresentação da proposta;

18.1.2	Nos reajustes subsequentes ao primeiro, a anualidade será contada a partir da data do último reajuste ocorrido;

18.1.3	os preços contratados serão reajustados pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) ocorrida nos últimos 12 meses, a contar da data da apresentação da proposta do último reajuste.

18.1.3.1	O reajuste não será aplicado se a Licitante Vencedora o renunciar expressamente ou se por acordo ente as partes houver negociação para valor inferior ao índice supracitado

- CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

  - Os materiais e serviços serão considerados como recebidos após a assinatura do responsável por sua solicitação, em campo específico da Requisição de Serviços;

  - A Fiscalização deverá confirmá-los, com base nas Requisições de Serviços efetivamente realizadas no mês, considerando as características dos materiais aplicados e a qualidade dos serviços executados, conforme solicitadas nas Especificações Técnicas contidas neste Projeto Básico;

- OBRIGAÇÕES DAS PARTES

- Visando a execução do presente projeto, a Licitante vencedora se compromete a:

    - Fornecer todo material a ser aplicado, devendo os mesmos ser de primeira qualidade, conforme as normas da ABNT, não sendo aceito sob nenhuma hipótese, materiais classificados como “extras e ou comerciais”;

    - Executar a limpeza do local onde ocorrerão os serviços, depositando todos os materiais reaproveitáveis em locais designados pela fiscalização, recolhendo os entulhos em recipientes apropriados, descartando-os em locais indicados pela Prefeitura Universitária.

    - Sinalizar ou isolar, conforme o caso, convenientemente o local, ou a área de trabalho, objetivando dar segurança aos seus funcionários, aos servidores da Universidade Federal de Uberlândia ou a terceiros, bem como adotar todas as medidas preventivas de acidentes recomendadas pela legislação vigente;

    - Programar junto com a Fiscalização todos os trabalhos que afetem as atividades da Universidade Federal de Uberlândia ou que possam prejudicar os andamentos dos seus trabalhos normais, sendo que em alguns casos só poderão ser realizados em horários noturnos ou finais de semana;

    - Dar integral cumprimento ao presente Projeto Básico, à Legislação vigente, a todas as Normas pertinentes, à sua proposta, bem como às necessidades e orientações da Universidade Federal de Uberlândia;

    - Usar pessoal próprio, contratado sob a sua inteira responsabilidade, capacitado, orientado e treinado, para sob a sua supervisão direta, executar os serviços em condições de segurança, com qualidade;

    - Recrutar os funcionários necessários à execução dos serviços em seu nome, arcando com todos os encargos decorrentes da contratação, inclusive transporte e alimentação;

    - Prestar assessoria técnica, com orientações e assistências de interesse da Universidade, em serviços, projetos e atividades que envolvam essas atividades;

    - Manter, durante a execução dos serviços, o pessoal devidamente uniformizado, em boas condições de higiene e segurança, e identificados com crachás;

    - Manter sempre os locais de trabalho limpos;

    - Responder pelos danos de qualquer natureza que venham a sofrer seus empregados, terceiros ou a Universidade Federal de Uberlândia, em razão de acidentes ou de ação ou omissão dolosa ou culposa de seus funcionários ou de quem estiver credenciada a agir em seu nome;

    - Fornecer produtos e serviços de primeira qualidade, conforme as orientações contidas neste Projeto Básico. Não serão toleradas adaptações suspeitas;

    - Executar os serviços de forma a produzir o máximo de resultados, com o mínimo de transtorno para a Universidade Federal de Uberlândia, devendo, para tanto programar seus serviços junto com a Fiscalização;

    - Não sub-empreitar parcial ou globalmente os serviços;

    - Observar, adotar, cumprir e fazer cumprir todas as Normas de segurança, prevenção de acidentes e incêndios no desempenho de cada etapa das funções específicas orientando-se, quando pertinente, pelas normas estabelecidas pela Universidade, disponível neste Projeto – “MEDIDAS DE CONTROLE COM NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA”;

    - Observar o disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;

    - Acatar todas as exigências da Universidade Federal de Uberlândia, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;

    - Executar as tarefas por meio de mão-de-obra especializada, estando todos os funcionários da Empresa cientes das Normas Técnicas que regem a atividade.

  - Visando a execução do presente termo, a Universidade se compromete a:

    - Comunicar à Licitante Vencedora toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do serviço;

    - Efetuar o pagamento na forma convencionada;

    - Verificar a regularidade de recolhimento dos encargos sociais antes do pagamento;

    - Propiciar à Licitante Vencedora o acesso aos locais onde os serviços serão executados, em horário adequado, e no tempo necessário para o seu cumprimento.

- OBRIGAÇÕES SOCIAIS

  - À licitante vencedora caberá, ainda:

    - Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a UFU;

    - Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes do trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que acontecido em dependência da UFU;

    - Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, cível ou penal, relacionadas a esse processo licitatório e respectiva apólice, originariamente ou vinculados por prevenção, conexão ou continência;

    - Assumir todos os possíveis danos físicos e materiais causados à UFU ou a terceiros, advindo de imperícia, negligência, imprudência ou desrespeito às normas de segurança, quando da execução dos serviços;

      - A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração da UFU, nem poderá onerar o objeto deste Projeto Básico, razão pela qual a licitante vencedora renúncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a UFU;

    - Responsabilizar-se por quaisquer atos de improbidade administrativa, eventualmente causados por seus empregados nos locais de trabalho ou, ainda que fora deles, vinculados aos mesmos.

- VISITA / VISTORIA TÉCNICA

### Antes de apresentar sua proposta, a licitante deverá analisar todos os documentos do edital, sendo recomendada a visita e vistoria aos locais de execução dos serviços, executando todos os levantamentos necessários ao desenvolvimento de seus trabalhos, de modo a não incorrer em omissões, as quais não poderão ser alegadas em favor de eventuais pretensões de acréscimo de preços.

### A licitante interessada poderá vistoriar os locais onde serão executados os serviços, em companhia de servidor(a) da Universidade Federal de Uberlândia, até 1 (um) dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o objetivo de se inteirar das condições e do grau de dificuldade existentes, mediante prévio agendamento através do número (34) 3291-8907 com o servidor Henri Ford Pereira.

### A visita tem como objetivo a análise dos locais em que serão realizados os serviços, para conhecimento de peculiaridades que possam vir a influenciar nos preços ofertados pelas licitantes.

### Tendo em vista a faculdade da realização de vistoria, as licitantes não poderão alegar o desconhecimento das condições e do grau de dificuldade existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência da Licitação.

### Todo e qualquer deslocamento necessário será por conta da licitante interessada.

- UNIFORMES

- Durante a vigência do contrato, a Licitante Vencedora deverá manter seus funcionários devidamente uniformizados e portando ostensivamente o crachá de identificação.

- NORMAS / EPI´S

A Licitante Vencedora deverá atender no que couber às “DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO”, estabelecidas pela Universidade, disponível neste Projeto.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

- Todos os trabalhos deverão ser executados por mão de obra especializada e qualificada para tal, de acordo com as Normas Técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, bem como outras normas pertinentes ao objeto deste Projeto Básico, e recomendações da própria Universidade Federal de Uberlândia;

- Os serviços serão executados concomitantemente com o funcionamento da Universidade Federal de Uberlândia, portanto a Licitante Vencedora deverá programar, junto com a Fiscalização do contrato, os horários de sua realização, de forma a produzir o máximo de resultados e o mínimo de transtorno para a Universidade Federal de Uberlândia;

- A Licitante ficará obrigada a executar fielmente os serviços programados neste Projeto Básico, não se admitindo modificações sem a prévia consulta e concordância da Fiscalização, à qual se compromete, desde já, submeter-se;

- Os serviços rejeitados, devido a uso de materiais não especificados e/ou considerados mal executados, deverão ser refeitos corretamente, com o tipo de execução, e o uso de materiais aprovados pela Fiscalização, arcando a Licitante vencedora com os ônus decorrentes do fato;

- A Universidade poderá exigir o afastamento de qualquer funcionário ou preposto da Licitante vencedora que venha a causar embaraço, ou adote procedimentos incompatíveis com o exercício das funções que lhe forem atribuídas;

- Todas as etapas dos serviços involuntariamente não explícitas neste Projeto Básico, mas necessários à execução total dos serviços e ao perfeito acabamentos serão de responsabilidade da Licitante Vencedora;

- DA SUBCONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

- DIRETRIZES DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO

Diretrizes de Saúde e Segurança do Trabalho, estabelecidas pela Universidade Federal de Uberlândia e que deverão ser atendidas no que couber pela Licitante Vencedora.

“MEDIDAS DE CONTROLE COM NORMAS DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA CONTRATADAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

- OBJETIVO

  - Estabelecer diretrizes de Saúde e Segurança do trabalho a serem cumpridas por empresas Contratadas, visando à prevenção de incidente/acidente, exposições/doenças ocupacionais.

  - A Contratada será avaliada não só pela qualidade do seu serviço, mas também por sua atuação em SAÚDE e SEGURANÇA DO TRABALHO conforme a Legislação aplicável das presentes NR - Normas Regulamentares – Lei nº 6.514, de 22 de Dezembro de 1977; PORTARIA nº 3.214, DE 08-06-1978.

  - As presentes normas são parte integrante do Contrato ou Proposta firmada com a Contratada, sendo que a assinatura de tais documentos implica leitura e aceitação integral das presentes normas.

- DEFINIÇÕES.

  - CONTRATANTE – Para fins desta norma a UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

  - CONTRATADA – Toda pessoa física ou jurídica prestadora de serviços e/ou fornecedora da Contratante.

- ABRANGÊNCIA

  - Esta norma se aplica as todas as Empresas Contratadas pela Contratante.

  - Todos os funcionários das Empresas Contratadas receberão um treinamento de prevenção de acidente do trabalho antes do início do trabalho, a ser ministrado pela contratada. Dependendo do tipo do serviço a ser executado, treinamentos adicionais poderão ser requeridos a critério da Contratante.

  - Em situações cujo serviço, for considerado crítico, deverá ser avaliado entre a Contratada e o responsável da Contratante (SESET/UFU).

- OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS

  - A Contratada obriga-se a cumprir integralmente a Portaria 3214/78 do MTE e suas alterações subseqüentes, bem como, o que preceituam as presentes instruções e todos os regulamentos relativos à Segurança vigente na Contratante.

  - A Contratada deverá ter um Técnico de Segurança do Trabalho responsável pela orientação na prevenção de incidente/acidente do trabalho; PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e quando o número de funcionários e o risco da atividade exigir conforme as NR – Normas Regulamentares da Portaria 3214/78 do MTE a contratada deverá manter um Técnico de Segurança do Trabalho no local da prestação de serviço, Engenheiro de Segurança do Trabalho e outros conforme exigência da legislação do Ministério do Trabalho.

  - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL – EPI:

    - A Contratada fornecerá gratuitamente aos seus empregados, conforme a NR-6 da Portaria 3214/78 do MTE, os EPIs designados como de sua responsabilidade, bem como, treinamento inicial.

    - A Contratada deverá manter listagem atualizada dos EPIs utilizados, bem como o registro de recebimento assinado por cada funcionário para cada item recebido.

    - Não será admitido o uso de EPI danificado, contaminado ou com qualquer outra condição proibitiva.

    - Caso a Contratante venha a fornecer EPI a empregados e/ou prepostos da Contratada, motivado por descumprimento desta norma cobrará o ressarcimento dos valores gastos com acréscimo de 100 % em relação ao valor de compra do EPI respectivo.

    - Condição obrigatória mínima para executar serviços dentro das instalações da Contratante é o uso de óculos de segurança e calçado de segurança com biqueira de aço, exceto eletricistas que devem usar calçados sem componentes metálicos. A utilização destes dois EPIs é independente do risco a que estão expostos os funcionários da Contratada.

    - Especial atenção deve ser dedicada aos cintos de segurança, os quais deverão ter talabartes duplos.

    - Para o usuário de óculos com lentes corretivas, será permitido o uso de óculos de sobrepor/ ampla visão, por um período máximo de 30 dias. Após este prazo, somente será admitida a sua presença em áreas da UFU com o uso de óculos com lentes corretivas especiais contra impactos.

    - Os EPIs a serem utilizados pelos funcionários deverão ser determinados pelo dimensionamento de EPIs do PPRA – Programa de Prevenção de Riscos Ambientais ou Ordem de Serviço da atividade a ser executada. Exemplos:

- Soldador (máscara de solda, avental e luva de raspa, perneira, máscara semi-facial contra fumos metálicos).

- Eletricista (luva de borracha para alta tensão, vestimentas e ferramentas em conformidade com a NR-10).

  - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL – PCMSO:

    - A Contratada deverá elaborar e implantar o PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional conforme disposto na NR-7 da Portaria 3.214/78 do MTE e disponibilizar cópia à Contratante.

    - Todos empregados a serviço da Contratada deverão possuir Atestado de Saúde Ocupacional dentro do prazo de validade.

    - A Contratada deverá manter no serviço médico da Contratante lista atualizado de Clínicas/Hospitais credenciados para atendimento de emergência de seus funcionários.

  - PROGRAMA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA – PPR:

    - Serviços que requerem utilização de Proteção Respiratória pela Contratada deverão obedecer à instrução nº1, de 11 de Abril de 1994, do Ministério do Trabalho, que estabelece que toda empresa que utiliza Equipamento de Proteção Respiratória como forma de proteger ou amenizar a exposição do trabalhador a riscos químicos na forma de poeira, fumo, nevoa neblinas, gases, vapores, ou deficiência de oxigênio deve implementar um PPR.

  - PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS – PPRA:

    - Visando a proteção de todos os seus trabalhadores expostos a riscos ambientais, a Contratada deverá elaborar um PPRA, específico para aonde venha a executar atividades, conforme estabelece a NR-9, da Portaria 3214/78 e disponibilizar copia à Contratante.

  - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DO TRABALHO – PCMAT:

    - Para serviços de Construção Civil com 20 ou mais funcionários, a Contratada deverá elaborar o PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente no Trabalho conforme exigido na NR-18. Em todas as construções civis, mesmo aquelas com menos de 20 funcionários, deverão ser observados às exigências contidas na NR-18.

    - Fica estipulada a Multa de (xxx) a ser paga pela contratada se por motivo de inspeção do SESET/UFU for flagrado pela contratante, funcionários da contratada prestando serviço na UFU sem os EPIs– Equipamento de Proteção Individual ou EPCs – Equipamento de Proteção Coletivo.

- UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS

  - A Contratante reserva o direito de rejeitar o uso de qualquer produto químico em suas dependências que possa causar acidente com risco a saúde dos servidores da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

- LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS

  - O uso de Líquidos Inflamáveis deverá seguir o procedimento operacional de estocagem e manuseio de Líquidos Inflamáveis: PPRA - Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais; NR20 - Líquidos Combustíveis e inflamáveis e NR23 - Proteção Contra Incêndio.

- SERVIÇOS FORA DO HORÁRIO ADMINISTRATIVO.

  - A realização de serviços fora do horário administrativo, feriados e finais de semana, deverá ser precedida de autorização formal da Contratante. O não cumprimento desta recomendação impossibilita a entrada dos funcionários da Contratada nas dependências da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA.

- AUTORIZAÇÕES

  - ATR - Autorização para Trabalho de Risco: É obrigatória a emissão de ATR antes do inicio de cada serviço para as atividades listadas abaixo:

- Trabalho em Altura/ telhado (acima de 2m); Serviço a quente; Abertura de linha; Escavação; Eletricidade; Bloqueio/ Etiquetagem de energias potencialmente perigosas.

  - Autorização para entrada em local confinado:

    - Entrada em local confinado requer uma autorização específica emitida pelo depto. SESET/UFU (de Segurança do Trabalho) da Contratante.

    - Todos os funcionários que forem entrar em local confinado deverão estar treinados e certificados, aptos e equipados para execução destes serviços conforme determina a NR-33.

    - O Atestado de Saúde Ocupacional do funcionário que entrará em Espaço Confinado deverá atestar a capacidade física deste para adentrar em tais locais.

    - Todos os equipamentos de medição de condições atmosféricas para trabalho em espaços confinados deverão possuir certificado de calibração dentro do prazo de validade.

- ELETRICIDADE

  - A Contratada deverá seguir integralmente os itens da NR-10, dentre eles, mas não limitados a:

- É proibido deixar cabos elétricos sem proteção estendidos no piso onde haja transito de veículos.

- Painéis elétricos, “plugs”, tomadas e fiações devem ser adequadas à carga elétrica e a classificação elétrica da área.

- Qualquer ligação elétrica acima de ½ HP deverá ser consultada e autorizada por um eletricista da Contratante.

- ATENDIMENTO, COMUNICAÇÃO E ANÁLISE DE ACIDENTE

  - Na eventualidade de um ACIDENTE DO TRABALHO a Contratada deve relatar por escrito em até 24h do ocorrido a Contratante (SESET/UFU), bem como emitir CAT até o primeiro dia útil após o acidente, encaminhando cópia ao Setor de Segurança do Trabalho (SESET/UFU) da Contratante.

  - A Contratada deverá realizar a investigação do acidente no prazo máximo de 10 dias após a ocorrência com a participação do Setor de Segurança do Trabalho (SESET/UFU) da Contratante.

  - As Ações Corretivas definidas nas investigações serão acompanhadas, constando um plano de ação (ação a ser executada, data resolução, responsável e situação atual).

  - O acidentado deverá ser atendido no pronto socorro mais próximo ou em outro estabelecimento (HOSPITAL) conveniado pela contratada.

Dependendo da lesão, se houver necessidade de remoção para serviços especializados, os custos serão cobertos pela Contratada. O transporte do acidentado deverá ser feito por veículo (ambulância ou atendimento de emergência – Corpo de Bombeiros) credenciado com profissionais habilitados e treinados para este tipo de atendimento com o acompanhamento da contratada.

- ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA

  - A Contratada deve manter suas instalações administrativas e operacionais, em bom estado de organização, ordenação, conservação, higiene, limpeza e segurança.

  - Após a execução do serviço a Contratada deverá limpar a área destinando corretamente todos os resíduos e sobras de materiais, bem como retirar equipamentos utilizados.

  - A Contratada que realiza obra de construção civil é responsável por destinar os resíduos (entulhos) de acordo com a Resolução CONAMA 307/2002.

- REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE.

- É proibida a queima de qualquer tipo de resíduo ou material.

- É proibido descartar qualquer resíduo líquido, perigoso ou não, nas redes de esgoto ou águas pluviais.

- O uso de moto serra é permitido desde que a Contratada comprove registro da mesma no IBAMA conforme requerido por lei. O corte de árvores, total ou parcial, deverá ser previamente autorizado pela PREFEITURA UNIVERSITÁRIA.

- Nenhum resíduo perigoso ou não, poderá ser descartado sobre ou sob o solo.

- Na eventualidade de causar qualquer impacto ambiental não previsto durante a execução do serviço, a Contratada deverá comunicar imediatamente ao (SESET/UFU) Setor de Segurança do trabalho da contratante para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

- PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS.

  - Os produtos inflamáveis deverão ser armazenados em locais isolados, longe de qualquer fonte de calor, com sinalização indicando a presença de produtos inflamáveis.

- SESET/UFU

  - O SESET – Setor de Segurança do Trabalho, através de seus Técnicos, Engenheiros e Médicos de Segurança do Trabalho em visita de inspeção nas dependências onde a Contratada esteja prestando serviço dentro da UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA terão o poder de decisão e autoridade para instruir e corrigir os empregados da Contratada, podendo paralisar serviços em condições de risco grave e iminente ou situações que não estejam em conformidade com a legislação vigente.

  - A contratada também tem a responsabilidade de verificar que os seus funcionários estejam trabalhando com comportamento seguro, incluindo, mas não se limitando a utilização de EPI.

- SUBCONTRATAÇÃO

  - A Contratada deverá comunicar e solicitar autorização com antecedência de cinco dias para a contratação de outros prestadores de serviços (sub-contratação). A contratação destes só se dará após a autorização da Contratante, sendo que a Contratada não se eximirá da responsabilidade da SEGURANÇA DO TRABALHO da execução dos trabalhos da Sub-contratadas.

Os funcionários da Sub-Contratada deverão passar, antes do início do trabalho, pela integração disposta na cláusula 3.2 desse instrumento.

  - Cabe a Contratada garantir que os itens deste anexo sejam também atendidos pelas sub-Contratadas responsabilizando integralmente pelas mesmas em caso de infração.

- SUSPENSÃO DOS TRABALHOS POR MOTIVO DE SEGURANÇA PELO EMPREGADO

  - Qualquer empregado a serviço da Contratada poderá, sem medo de represálias, solicitar a suspensão de um serviço onde se evidencie risco iminente, ameaçando a Segurança de pessoas, materiais, equipamentos ou meio ambiente. O supervisor da Contratada deverá comunicar o departamento de Segurança do trabalho (SESET/UFU) da Contratante, porém a Contratante poderá receber as solicitações diretamente dos empregados da Contratada caso haja receio de que a comunicação ao supervisor da Contratada não evite o risco de dano.

  - As atividades somente serão reiniciadas após a correção dos desvios e avaliação do Setor de Segurança do Trabalho (SESET/UFU) da Contratante, sem ônus para a Contratante.

- OBRIGAÇÕES ADICIONAIS DA CONTRATADA

  - Assegurar-se de que cada um de seus empregados possua a qualificação técnica mínima exigida e esteja treinado nas práticas de trabalho com segurança.

  - Apresentar à Contratante, mensalmente a estatística de segurança.

  - Aplicar treinamento inerente à atividade de cada empregado.

  - Fornecer à Contratante antes de iniciar o serviço:

- Declaração escrita assinada pelos representantes da Contratada de que as habilidades dos seus empregados atendam aos requisitos necessários para execução das tarefas;

- FISPQ – Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico dos produtos a serem utilizados nos serviços dentro de UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA, quando pertinente e exigido pela contratante.”

- GESTÃO DO CONTRATO

- O contrato terá a sua gestão na Prefeitura Universitária órgão responsável pela elaboração deste Projeto e manutenção e apoio as atividades acadêmica/administrativa na Universidade.

- O Prefeito Universitário será o gestor do contrato e, de acordo com a legislação nomeará fiscais para atuar na fiscalização do cumprimento das condições contratadas.

- Para dirimir quaisquer dúvidas quanto ao objeto da contratação o contato deverá ser feito com a Prefeitura Universitária através de seus servidores Henri Ford e ou Emerson Luis de Oliveira pelos telefones: (34) 3291-8907, 3291-8904 ou ainda pelo e-mail: henri@ufu.br ou emerson.oliveira@ufu.br.