CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

- OBJETO

  - Aparelhos de ar condicionado, tipo split, com itens nas seguintes capacidades: entre 35.000 e 36.000BTUS, entre 46.000 e 48.000 BTUS e entre 55.000 e 60.000 BTUS, conforme descrição detalhada neste caderno de especificações (item 7).

  - Os aparelhos de ar condicionado deverão ser entregues atendendo, entre outras,  as seguintes características:

    - Manual em português;

    - Sistema Inverter;

    - Selo Procel Inmetro “A”;

    - Voltagem: Trifásico, 220V ou 380V.

  - Os equipamentos ofertados não poderão ter sido descontinuados pelo fabricante, ou seja, deverá estar em linha de produção.

- LOCAL DE ENTREGA

  - O objeto desta licitação deverá ser entregue na Avenida Floriano Peixoto, nº 3.449/3.481, Bairro Brasil, de 08h00min as 11h00min e das 14h00min as 16h00mm de segundas às sextas-feiras.

    - Para a entrega do objeto a Licitante Vencedora deverá previamente entrar em contato com a Universidade, pelo telefone (34) 3225.8174 ou ainda (34) 3225.8192, para que o depósito esteja preparado e que um servidor da Divisão de Recepção, Armazenagem e Distribuição de Equipamentos possa estar presente para acompanhar a entrega.

- PRAZO DE ENTREGA

  - A Licitante Vencedora deverá entregar o objeto desta licitação no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Nota de Empenho;

  - Nos casos em que a Universidade solicite grandes quantidades e a Licitante Vencedora julgar insuficiente o prazo de 30 (trinta) dias corridos para entrega, o prazo poderá ser estendido por igual período.

    - Para que ocorra a prorrogação do prazo de entrega a Licitante Vencedora deverá informar a Diretoria de Administração de Materiais, pelos telefones (34) 3225-8175 e (34) 3225-8180 e receber por escrito autorização da dilação de prazo. A não obediência a esta exigência poderá ocorrer aplicação das penalidades previstas no Edital.

  - Nos termos do art. 67 Lei nº 8.666, de 1993, será designado representante da Universidade para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

- DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

  - Além da documentação estabelecida do Edital para fins de habilitação a Licitante deverá apresentar ainda juntamente com a proposta impressa e corrigida os seguintes documentos:

    - Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a aptidão da licitante, para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto solicitado, conforme art. 30, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

- GARANTIA

A Licitante Vencedora deverá ofertar garantia mínima de 1 (um) ano.

- APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS

  - A Licitante deverá apresentar proposta contendo a descrição completa do(s) equipamento(s) oferecido(s).

  - Deverão ser fornecidos documentos comprobatórios e as especificações técnicas dos equipamentos ofertados, mediante manuais, folders ou página na Internet com o endereço exato da comprovação. A proposta deverá apontar a folha da documentação onde está a comprovação de cada característica técnica constante das especificações.

    - A Licitante deverá enviar Catálogo, de cada equipamento cotado, em língua portuguesa, com nível de informação suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe.

- DESCRIÇÃO DETALHADA / VALOR REFERÊNCIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID. | VALOR DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER, DE 35.000 A 36.000 BTUS, FILTRO BIO BLUE, SISTEMA DE FILTRAGEM QUE IMPEDE A PROLIFERAÇÃO DE VIRUS E BACTERIAS, PROPORCIONANDO AR PURO E LIMPO. FUNÇÃO SWING, PERMITE MOVIMENTO CONTINUO DAS ALETAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR VERTICAL E HORIZONTAL. FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO SLEEP, FUNÇÃO TURBO E FUNÇÃO AUTO RE-START. BAIXO NIVEL DE RUIDO, GAS REFRIGERANTE R-410A ECOLÓGICO, SELO PROCEL INMETRO ( A ). CICLO FRIO, AUTO DIAGNOSTICO, COMPRESSOR SCROLL, PONTO DE DRENAGEM NA EVAPORADORA, VOLTAGEM TRIFASICO 220V OU 380V CONFORME SOLICITAÇÃO NO EMPENHO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | 100 | PÇ | R$ 7.323,84 | R$ 732.384,00 |
| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID. | VALOR DE REFERENCIA |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 2 | AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER, DE 46.000 A 48.000 BTUS, FILTRO BIO BLUE, SISTEMA DE FILTRAGEM QUE IMPEDE A PROLIFENAÇÃO DE VIRUS E BACTERIAS, PROPORCIONANDO AR PURO E LIMPO. FUNÇÃO SWING, PERMITE MOVIMENTO CONTINUO DAS ALETAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR VERTICAL E HORIZONTAL. FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO SLEEP, FUNÇÃO TURBO E FUNÇÃO AUTO RE-START. BAIXO NIVEL DE RUIDO, GAS REFRIGERANTE R-410A ECOLÓGICO, SELO PROCEL INMETRO ( A ). CICLO FRIO, AUTO DIAGNOSTICO, COMPRESSOR SCROLL, PONTO DE DRENAGEM NA EVAPORADORA, VOLTAGEM TRIFASICO 220V OU 380V CONFORME SOLICITAÇÃO NO EMPENHO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | 100 | PÇ | R$ 8.456,81 | R$ 845.681,00 |
| 3 | AR CONDICIONADO SPLIT PISO TETO INVERTER, DE 55.000 A 60.000 BTUS, FILTRO BIO BLUE, SISTEMA DE FILTRAGEM QUE IMPEDE A PROLIFENAÇÃO DE VIRUS E BACTERIAS, PROPORCIONANDO AR PURO E LIMPO. FUNÇÃO SWING, PERMITE MOVIMENTO CONTINUO DAS ALETAS PARA MELHOR DISTRIBUIÇÃO DO AR VERTICAL E HORIZONTAL. FUNÇÃO TIMER, FUNÇÃO SLEEP, FUNÇÃO TURBO E FUNÇÃO AUTO RE-START. BAIXO NIVEL DE RUIDO, GAS REFRIGERANTE R-410A ECOLÓGICO, SELO PROCEL INMETRO ( A ). CICLO FRIO, AUTO DIAGNOSTICO, COMPRESSOR SCROLL, PONTO DE DRENAGEM NA EVAPORADORA, VOLTAGEM TRIFASICO 220V OU 380V CONFORME SOLICITAÇÃO NO EMPENHO, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES. | 100 | PÇ | R$ 12.225,00 | R$ 1.222.500,00 |

- DO REGISTRO DE PREÇOS

  - A aquisição por meio do Registro de Preços se justifica considerando a conveniência da aquisição de bens com previsão de entregas parceladas, conforme art. 3º, inciso II do Decreto 7892/2013, propiciando redução de volume do estoque, fracionamento de despesa, economia de escala, melhor controle, transparência e independe de previsão orçamentária.

- RESPONSÁVEL PELO CADERNO

  - Diretoria de Administração de Materiais / Divisão de Patrimônio, órgão responsável pela elaboração deste.

  - O Diretor será o gestor do contrato e, de acordo com a legislação nomeará fiscais para atuar na fiscalização do cumprimento das condições para aquisição do objeto.