PROJETO BÁSICO: Instalação de Sistema Audiovisual para Laboratório do Curso Técnico em Saúde Bucal Escola Técnica de Saúde situada no bloco 4K do campus Umuarama na Universidade Federal de Uberlândia.

1-OBJETO:

  - Contratação de empresa especializada para prestação de serviços com fornecimento de material, incluindo montagem de estrutura completa e instalação e treinamento de equipamentos audiovisuais para funcionamento no Laboratório de Ensino do Curso Técnico em Saúde Bucal da Escola Técnica da Universidade Federal de Uberlândia.

  - DESCRIÇÃO DO OBJETO:

- Serviços de Instalação e Fornecimento suporte de teto para monitores

- Serviços de Instalação e Fornecimento de Extensores de Sinal HD com emissores e receptores HDMI

- Serviço de Instalação e Fornecimento de suporte de teto para projetor multimídia

- Fornecimento de infraestrutura completa, sendo parte elétrica, dados e sinal.

- Configuração das portas de todos os elementos ativos de rede e de dados

- Sincronização, alimentação e aterramento dos equipamentos.

- Treinamento do sistema.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

Instalação e fornecimento de:

- 03 Suportes de teto para fixar monitores com regulagem de altura e regulagem de ângulos para posição dos monitores na banca do aluno.

- 19 Extender HDMI sendo 18 Receptores de sinal HD via cabo de rede para monitores de LED com cabo de rede CAT 6, Switch de rede 32 portas e 01 transmissor HD via cat 6 para interligar notebook

- 01 Matriz de vídeo para conexão VGA, HDMI e distribuição de sinais.

- 01 Sistema de Som contendo: 
• 01 Amplificador de áudio com 400 watts RMS
• 04 Caixas de som com 100 watts RMS cada
• 01 Rack para guardar equipamentos, rack fechado com tampa acrílica, acompanha 3 bandejas internas.

- 01 Suporte de teto para projetor fixo, suporte articulável com regulagem de altura e ajustes de até 180º.

01 KIT instalação contendo:  
• Cabeamento elétrico completo aproximadamente 150 metros;
• Caixa disjuntores  
• Cabos VGA e HDMI  aproximadamente 40 metros;
• Cabos AC - energia para equipamentos  
• Cabos de rede CAT 6  FUROKAWA - blindado, 500 metros;
• Tubos Galvanizados 1,5" polegadas; 
• Conduletes, curvas e tampas  
• Buchas, parafusos, conectores e adaptadores e etc.

- 01 Mão de obra: Serviço de instalação, configuração.

- Treinamento de todo o sistema.

2.1. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Escola Técnica de Saúde ESTES/UFU no endereço: av. Amazonas s/n - Bloco 4K- Sala 4K120, Campus Umuarama. Uberlândia/MG, CEP: 38400-902. Telefone: (34) 3225-8462, procurar Professor Dr. Bruno Rodrigues Reis, e-mail: reisbrunor@gmail.com

2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

  - Os sistemas empregarão equipamentos robustos, de uso profissional e adequados para o uso constante, garantindo seu funcionamento pleno e atendendo à solicitações diversas.

  - Os locais onde serão instalados os sistemas deverão ser adequados fisicamente e os equipamentos deverão ser instalados utilizando as recomendações dos fabricantes e as melhores práticas de projeto.

  - O licitante vencedor será responsável pela prestação de todos os serviços, fornecimento de todos os equipamentos, fretes, custos de documentação, garantia dos equipamentos e mão de obra para instalação e operação assistida, incluindo ainda, o detalhamento do projeto e quaisquer outros trabalhos tidos como necessários para o perfeito funcionamento do sistema.

  - O sistema deverá ficar preparado e atender as necessidades no que diz respeito à qualidade dos recursos multimídia.

- Deverão ser utilizados eletrodutos de PVC rígido, (exemplo para referência: TIGRE - Classe 15 ou similar com mesmas características);

- Todas as caixas embutidas na alvenaria ou laje deverão ser de chapa de aço estampada e esmaltada, cuja espessura mínima será de no 18. Para interruptores e tomadas serão utilizadas caixas 4”x 2” ou 4”x 4” de acordo com o projeto, usando-se se necessário, tampa de redução. Todas as caixas externas, de alvenaria, deverão possuir caixilhos de ferro com tampa de ferro fundido, conforme informações em projeto.

- Somente poderão ser usados condutores cujas características que correspondam às exigências das normas brasileiras. A seção mínima permitida será a 1,5 mm² com isolamento termoplástico para 600V. Quaisquer emendas em condutores somente poderão existir nas caixas de passagens. A fim de serem facilitadas as interligações dos vários circuitos deverão ser utilizados condutores coloridos, reservando-se a cor branca para condutor neutro.

- Todos os interruptores e tomadas para instalações aparentes serão de fabricação PRIME, ou similar. Deverão ser certificados pelo Inmetro. Os espelhos serão plásticos tipo PRIME ou similar, exemplo para referência (linha Lunare na cor branca). As tomadas trifásicas previstas em projeto, terão os seus tipos previamente aprovados pela fiscalização, assim como todas as demais tomadas com carga indicada.

- Os quadros alimentados com mais de uma fase terão barramento de cobre para cada fase e para ligação de condutores neutros, por sua vez, ligados à terra. Terão dimensões compatíveis com o número de disjuntores, conforme diagramas especificados em projeto. Os disjuntores serão de fabricação Siemens, ou similar, térmicos, tipo Diaquick (um para cada circuito), de capacidade correspondente à do condutor protegido, devendo ser de, no mínimo 15a / 220v. para proteções dos circuitos bi ou trifasicos, poderão ser usados disjuntores termos-magnéticos, tipo no-fuse i ou tripolares 380, fabricação magrini, ou similar, ou fusíveis tipo Siemens diazed, nh, ou similar. os quadros deverão ter barra com terminais tipo sindal (Siemens x 30) ou similar, aos quais serão ligados os condutores, evitando emendas em quadros;

- Os eletrodutos não aparentes serão embutidos em lajes, forros de gesso, paredes e pisos. Os eletrodutos deverão ter nas suas extremidades roscas perfeitas e rebarbas internas eliminadas. Deverão ser emendados com luvas com bom aperto, a fim de evitar a penetração de argamassa. Todas as bocas de eletrodutos deverão, imediatamente após a instalação, ser devidamente vedadas, até o término da execução de alvenaria e pintura. Depois de retirada a vedação, todos os eletrodutos serão guiados com arame galvanizado. As tubulações enterradas nas partes externas não poderão ter a profundidade inferior a 0,60m (instalação elétrica) e 0,40m (instalação telefônica);

- Os eletrodutos aparentes (caso haja necessidade de serem utilizados) serão fixados através de abraçadeira tipo copo em metal galvanizado, compatível com as dimensões dos tubos especificadas no projeto de instalações;

- Todos os eletrodutos que estiverem ligados às caixas de qualquer tipo, deverão ser fixados a estes por buchas e arruelas galvanizadas com aperto suficiente para que sua remoção, a mão, seja impossível. Somente deverão ser retirados das caixas os vinténs dos lugares onde houver penetração de eletroduto;

- Não será permitido o uso de graxa, parafina, ou outro material combustível como lubrificante para enfiação, apenas será permitido o uso de talco industrial. A enfiação será executada, somente depois de completada a pintura das paredes e dos tetos. As caixas e eletrodutos deverão ser perfeitamente limpos, secos e desobstruídos. Não poderá haver emendas dos condutores dentro dos eletrodutos. Em cada caixa, onde houver emendas de fios ou ligação a um dispositivo, deverão ser deixadas pontas de fio de, no mínimo, 12 cm.

- Até a bitola de 6mm² (para elétrica) inclusive, os fios serão ligados diretamente nos parafusos de ligação, fazendo-se na ponta do fio um anel, e usando-se uma arruela de latão ou cobre entre o fio e a cabeça do parafuso. A partir da bitola de 10mm², serão usados, obrigatoriamente, terminais pré-fabricados de pressão (exemplo de referência: BURDNY). As barras de cobre serão ligadas entre si com parafusos de cobre ou de latão, cuja seção será 1/3 da largura da barra. Será permitido o uso de barras com fusos rosqueados, ou porcas para aperto dos parafusos;

- A ligação do quadro de luz geral, para a subestação existente, será feita pela rede de dutos existentes e respectivas caixas de passagem (também existentes);

- Cabeamento: deverá ser tubulado em dutos Ø ¾” em PVC rígido classe 15, com arame guia galvanizado no 65 mm.

- Todas as especificações de instalação para equipamentos e acessórios deverão seguir integralmente as orientações dos fabricantes.

- Deverão ser previstos serviços e materiais necessários para a instalação completa do sistema proposto, conforme descrito abaixo, se necessário:

- Instalação de aterramento para os sistemas;

- Lançamento e amarração de cabos de energia para alimentação DC (até 100 metros);

- Lançamento e amarração de cabos de pares (se for o caso);

- Lançamento e amarração de cabos coaxiais / multicoaxiais (se for o caso);

- Lançamento e amarração de cordões ópticos (se for o caso);

- Lançamento e amarração de cabos ópticos (se for o caso);

- Conectorização de cabos utilizando conectores BNC (se for o caso);

- Conectorização de cabos utilizando conectores IEC (se for o caso);

- Conectorização de cabos utilizando conectores micro-coaxial (se for o caso);

- Conectorização de cabos utilizando conectores RJ (se for o caso);

- Alinhamento, teste e configuração de portas 2M (se for o caso);

- Alinhamento, teste e configuração de portas Ethernet / Fast-Ethernet / Gigabit-  Ethernet;

- Instalação de Servidores;

- Instalação e customização de sistema operacional;

- Instalação e customização de sistema de gerência;

- Instalação de terminais de operação de sistema de gerência;

- Instalação e customização de sistema operacional para terminais de operação de sistema de gerência;

- Instalação e customização de sistema de gerência para terminais de operação.

- Deverão ser previstos nas propostas das proponentes todos os serviços, softwares e materiais necessários que julgados necessários (ainda que não listados) para a completa instalação e ativação dos sistemas de acordo com o descritivo de funcionamento dos sistemas. As proponentes ainda deverão listar todos os materiais que estão ofertando indicando marca e modelo de cada equipamento ofertado. Caso a proponente não liste marca e modelo, a mesma terá sua proposta desclassificada.

- Será de responsabilidade do licitante vencedor, se necessário, as despesas oriundas de materiais como fibras, cabos, conectores, adaptadores, cordões ópticos, patches-cords, etc., para a interconexão das diversas interfaces do sistema proposto;

- Com relação aos pontos de conexão dos cabos coaxiais e/ou ópticos, a responsabilidade do licitante vencedor será considerada até ao ponto de conexão informado durante a vistoria.

2.3. PRAZOS: O prazo para execução do objeto da presente licitação será de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar da Ordem de Serviço emitida pelo Setor Responsável.

2.4 VISITA TÉCNICA:

Os licitantes poderão vistoriar previamente os locais de instalação, fornecimento e execução dos serviços objeto deste Termo de Referência, de modo a serem conferidas medidas, características e condições para o fornecimento e execução dos serviços. O licitante assumirá total concordância, não sendo admitidas, em hipótese alguma, alegações posteriores de desconhecimento dos serviços, quantitativos ou dificuldades técnicas não previstas;

Os licitantes poderão agendar a visita na Universidade Federal de Uberlândia – Campus Umuarama, bloco 4K, Sala com o Prof. Dr. Bruno Rodrigues Reis ou Profa. Dra. Sra. Samara Rodrigues Gomes, nos horários de 9h às 12h e 14h às 17h, de segunda a sexta-feira, por intermédio dos telefones 034 3225-8462 (034 99195 2211; 034 99976 1545) com antecedência mínima de 48 horas anteriores a abertura do Pregão.

2.5 GARANTIA: O prazo mínimo de garantia deverá ser de 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do serviço.

3. JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois não há, em nossa instituição, profissionais especializados nessa tarefa.

4. METAS FÍSICAS: O objetivo deste projeto será a instalação de sistema de transmissão ao vivo do procedimento que estará sendo realizado pelo professor para monitores instalados próximos a bancada dos alunos com sistema de áudio também. Isto será realizado no laboratório do Curso Técnico em Saúde Bucal para melhorar a qualidade das aulas práticas no mesmo.

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO: Após o recebimento do empenho referente ao que foi descrito neste projeto, o serviço deverá ser realizado nos prazos estabelecidos no item 2.3.

6. VALOR ESTIMADO:

6.1. Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.

6.2. Considerando o preço de mercado apurado por esta Universidade, temos o seguinte valor referência:

| Item | Unid | Quant. | Descrição do Produto | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SV | 1 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ÁUDIO-VISUAL EM LABORATÓRIO. INCLUSO FORNECIMENTO E TREINAMENTO, COM 03 SUPORTES DE TETO PARA FIXAR MONITORES, 19 EXTENDER HDMI SENDO 18 RECEPTORES DE SINAL HD VIA CABO DE REDE PARA MONITORES DE LED COM CABO DE REDE CAT 6, SWITCH DE REDE 32 PORTAS E 01 TRANSMISSOR HD VIA CAT 6 PARA INTERLIGAR NOTEBOOK, 01 MATRIZ DE VÍDEO PARA CONEXÃO VGA, HDMI E DISTRIBUIÇÃO DE SINAIS, 01 SISTEMA DE SOM , COM 01 AMPLIFICADOR DE ÁUDIO COM 400 WATTS RMS, 04 CAIXAS DE SOM COM 100 WATTS RMS CADA, 01 RACK PARA GUARDAR EQUIPAMENTOS, RACK FECHADO COM TAMPA ACRÍLICA, ACOMPANHA 3 BANDEJAS INTERNAS, 01 SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR FIXO, SUPORTE ARTICULÁVEL COM REGULAGEM DE ALTURA E AJUSTES DE ATÉ 180º E 01 KIT DE INSTALAÇÃO, CONFORME PROJETO BÁSICO. | R$ 41.566,17 |

7. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

7.1  O Objeto desta contratação será na forma de compra por menor preço, onde a empresa vencedora irá fornecer todos os serviços, equipamentos e materiais necessários para o funcionamento integral de todo sistema.

7.2  A adjudicação por preço Global se deve ao fato de que todos os equipamentos e serviços estão intrinsecamente relacionados. A execução dos serviços por mais de uma empresa acarretaria elevado custo de administração e uma complexa rede de coordenação entre os projetos e certamente comprometeria a qualidade e efetividade dos resultados para o Curso Técnico em Saúde Bucal. A divisão do Objeto a ser licitado em itens pode acarretar prejuízos quanto à instalação, configuração e operacionalização de todo sistema, bem como sua manutenção, uma vez que exige total compatibilidade entre os equipamentos da solução a ser adquirida, ou seja, a instalação tem que ser uniforme. Se cada empresa instalar de uma forma ou plataforma diferente, o sistema como um todo pode não funcionar.

8. OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

8.1. DA LICITANTE VENCEDORA:

DEVE SER APRESENTADO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PRA O SERVIÇO COM A NORMATIVA ABAIXO.:

I - Certidão de registro e quitação de pessoa jurídica junto ao CREA;

II - Atestado(s) de capacidade técnica operacional, anotado no CREA e acompanhado da respectiva certidão de acervo técnico (CAT), emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, onde comprove que o licitante forneceu, montou e instalou projetos semelhantes ao licitado em tamanho, quantidade, especificação e complexidade em equipamentos áudio visuais, de multimídia, projetores, e sonorização; incluindo o fornecimento de materiais e serviços e que ateste a inexistência de qualquer fato desabonador em relação ao licitante. O licitante deve apresentar junto ao atestado de capacidade técnica os contratos referentes a esses projetos, a ART emitida pelo engenheiro elétrico responsável pela execução do projeto e a Certidão de Acervo técnico emitida pelo CREA de sua jurisdição.

8.2. TREINAMENTO E GARANTIA PELA LICITANTE VENCEDORA:

I - Serviço de Treinamento de no mínimo12 horas para usuários.

II - Serviço de Garantia inlocco por 24 meses.

III - Serviço de Operação assistida por 07 dias.

8.3. DA UNIVERSIDADE: Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para o perfeito desenvolvimento dos serviços contratados.

9. FISCALIZACÂO:

Bruno Rodrigues Reis - SIAPE: 2155702  –  CPF: 080719826-95 - LOTAÇÃO ESTES

Samara Rodrigues Gomes - SIAPE: 1450522 – CPF: 92005233668 - LOTAÇÃO ESTES

10. RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Professor Dr. BRUNO RODRIGUES REIS,SIAPE:2155702; e-mail: reisbrunor@gmail.com; tel:(34)3225-8462