Caderno de Especificações

- Termômetro digital tipo espeto

- Termo-Higrômetro Digital

- Termômetro digital para Máxima e Mínima

- Termômetro digital tipo espeto - Instrumento utilizado para diversas finalidades de medições, entre as principais medir a temperatura de sólidos e líquidos de cozinhas, laboratórios e testes de campo.

Características Técnicas integrantes do equipamento:

- Deve possuir espeto infravermelho sem contato com sensor de inserção;

- Dever ser à prova d’água com grau de proteção mínimo de (IP65);

- Deve possuir escala mínima de: -33°C a 220°C (infravermelho) / +55°C à +220°C (sonda);

- Deve possuir função Máximo-Mínima;

- Resolução mínima de: ±0,1°C;

- Precisão mínima de: ±1°C (sonda) / ±2°C (infravermelho);

- Tamanho da haste: ±115 mm;

- Diâmetro da haste: ±4 mm; - Sensor: NTC / Infravermelho;

- Deve ser do tipo desligamento automático;

- Deve possuir sistema de visualização carga baixa de bateria;

- Material: Plástico ABS ou melhor;

- Certificado de Calibração com Rastreabilidade RBC Inmetro

- Termo-Higrômetro Digital - Instrumento utilizado para diversas finalidades de medições de temperatura e umidade. Entre as principais monitorizarão simultânea de duas temperaturas, e umidade interna, podendo ser de geladeira, estufa, freezer, balcão frigorífico, ambiente, caixa de hemoderivados, balcão frigorífico, sistemas de ar condicionado em geral e transporte de vacinas.

Características Técnicas integrantes do equipamento:

- Deve possuir display tipo visor de fácil leitura de temperatura e umidade ambiente;

- Deve indicar temperatura externa e interna;

- Deve possuir função máxima e mínima;

- Deve possuir função reset;

- Deve possuir função umidade interna;

- Deve possuir botão seletor de unidade de medição: °C ou °F;

- Botão temperatura interna-externa;

- Dever ser à prova d’água com grau de proteção mínimo de (IP65);

- Cabo de aproximadamente ± 2,40m;

- Material: plástico ABS ou melhor;

- Deve possuir escala mínima de faixa de temperatura interna: 0°C a 50°C (32°F a 122°F);

- Deve possuir escala mínima de faixa de temperatura externa: -50° à +70°C (-58°F A 158°F);

- Resolução mínima de: ±0,1°C / °F; precisão: ± 1°C / °F;

- Faixa da umidade mínima de: 15% a 95% UR;

- Resolução mínima de: 1% Umidade Relativa; precisão: ±5% UR;

- Certificado de Calibração com Rastreabilidade RBC Inmetro

- Termômetro digital para Máxima e Mínima - Instrumento utilizado para diversas finalidades de medições de temperatura. Entre as principais monitorizarão simultânea de duas temperaturas, podendo ser de geladeira, estufa, freezer, balcão frigorífico, ambiente, caixa de hemoderivados, balcão frigorífico, sistemas de ar condicionado em geral e transporte de vacinas.

Características Técnicas integrantes do equipamento:

- Deve possuir display tipo visor de fácil leitura de temperatura;

- Deve indicar temperatura externa e interna;

- Deve possuir função máxima e mínima;

- Deve possuir função reset;

- Deve possuir botão seletor de unidade de medição: °C ou °F;

- Botão temperatura interna-externa;

- Dever ser à prova d’água com grau de proteção mínimo de (IP65);

- Cabo de aproximadamente ± 2,40m;

- Material: plástico ABS ou melhor;

- Deve possuir escala mínima de faixa de temperatura interna: 0°C a 50°C (32°F a 122°F);

- Deve possuir escala mínima de faixa de temperatura externa: -50° à +70°C (-58°F A 158°F);

- Resolução mínima de: ±0,1°C / °F; precisão: ± 1°C / °F;

- Certificado de Calibração com Rastreabilidade RBC Inmetro

Obrigações do Fornecedor:

1) Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da licitação, manuais, folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características solicitadas no edital. Caso não seja apresentada nenhuma informação sobre uma determinada característica solicitada será considerado que o equipamento não atende a solicitação. As exigências técnicas constantes do edital deverão estar destacadas e correlacionadas na documentação técnica apresentada pelo licitante.

2) Garantia e manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios devem ser de no mínimo 06 meses, a partir da data de instalação, e devem estar cobertos neste período de garantia todas as partes e peças eletroeletrônicas. O fabricante deverá responder a um chamado de assistência técnica em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e atendimento em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a abertura do chamado.

3) Deverá ser fornecido o Manual de operação: Conjunto de instruções, em língua portuguesa, necessárias e suficientes para orientar o usuário do equipamento em seu uso correto;

4) O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus à instituição.

5) Deverá ser fornecido o Certificado de Calibração acreditado no Inmetro com Rastreabilidade.

Responsável:

| Wesley Roel Dutra Técnico Eletromecânica SIAPE: 2073813 | Weslley Martins Moura Gerente de Bioengenharia Matrícula: 05486 | André Luiz Gomes Penido Diretor de Serviços Administrativos SIAPE: 1123543 |
| --- | --- | --- |