Caderno de Especificações

Especificação para Fogão Industrial 8 bocas

Fogão Industrial – Equipamento para uso em grandes estabelecimentos, onde seja necessários grandes volumes de cozimento de funcionamento a gás GLP.

Características gerais:

- Fogão industrial, sem forno, com 8 bocas e bandeja coletora de resíduos, alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo).

Características Técnicas integrantes do equipamento:

- Possuir 8 bocas e 8 queimadores duplos montados em paralelo;

- Possuir grelhas removíveis em ferro fundido com medidas de 400x400mm com tolerância de (+/- 10 mm) com formato central arredondado e com queimadores medindo 220mm;

- Possuir tampo superior reforçado fabricado em chapa de aço inoxidável AISI 304, tamanho de chapa18;

- Possuir de calhas coletoras de resíduos com puxador desenvolvido na própria peça em aço inoxidável AISI 304;

- Possuir botões de baquelite ou material superior;

- Possuir cantos arredondados;

- Possuir estrutura com prateleira inferior gradeada aço inox AISI 304;

- Possuir aquecimento gerado por queimadores duplos;

- Possuir espalhadores em ferro fundido;

- Possuir Largura 2100, Altura 1100 e comprimento 850 mm com tolerância de (+/-10mm);

- Possuir no mínimo 4 pés em perfil “L” de aço inox AISI 304 e pés 02 pés intermediários;

- Possuir pés (sapatas) niveladores em nylon ou material superior, constituídas de base metálica e ponteira maciça de material;

- Possuir pé sapatas fixadas de modo que o equipamento fique a aproximadamente 50mm do piso;

- Possuir tubulação do gás em aço inoxidável AISI 304;

- Possuir grelha de ferro fundido para apoio de panelas, removíveis, em número de 8, no tamanho 400mm x 400mm.

Relação mínima de características construtivas:

- O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou elementos perfurantes;

- As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas específicas para cada material;

- Todas as soldas utilizadas nos componentes em aço inox deverão ser de argônio e possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias;

- Elementos da estrutura do fogão fabricados em aço inox AISI 304;

- Bandejas coletoras e guias corrediças em aço inox AISI 304;

- Grade inferior para panelas em aço inox AISI 304;

- Parafusos e porcas de aço inox.

Relação mínima de acessórios:

- 01 Regulador de pressão para gás GLP compatível com pressão da linha do fogão;

- 01 Registro ¾ para gás GLP;

- 01 Mangueira com revestimento de trama de aço para GLP de 2m.

Obrigações do Fornecedor:

1) Manuais e informações técnicas: os fornecedores deverão apresentar, no momento da licitação, manuais, folhetos impressos do fabricante, que comprovem todas as características solicitadas no edital. Caso não seja apresentada nenhuma informação sobre uma determinada característica solicitada será considerado que o equipamento não atende a solicitação. As exigências técnicas constantes do edital deverão estar destacadas e correlacionadas na documentação técnica apresentada pelo licitante. Apenas em características não fundamentais para o correto funcionamento do equipamento, nos poucos casos de omissão em todos os documentos técnicos, uma declaração, separada para cada característica, poderá ser apresentada, sendo que uma diligência pode ser efetuada para verificar a veracidade da declaração. Esta declaração deve ser assinada por engenheiro habilitado, funcionário da licitante e com registro no CREA.

2) Garantia e manutenção: A garantia do equipamento e seus acessórios devem ser de no mínimo 24 (vinte e quatro) meses, a partir da data de instalação, e devem estar cobertos neste período de garantia todas as partes e peças mecânicas, hidráulicas, pneumáticas e elétricas. O fabricante deverá responder a um chamado de assistência técnica em no máximo 24 (vinte e quatro) horas e atendimento em no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a abertura do chamado. Nenhum item possuirá a modalidade pro rata temporis.

3) Caso seja necessário, ao correto funcionamento do equipamento, nas dependências do hospital, a instalação de qualquer tipo de acessório (estabilizadores, no-breaks, filtros, suportes, entre outros), o fornecedor deverá incluí-lo, mesmo se não listado no presente edital, devendo o custo estar incluído no preço do equipamento. O equipamento deverá vir completo com todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento do mesmo. É facultativa a visita ao local de instalação, sendo que esta vistoria não é obrigatória, sendo de responsabilidade do fornecedor definir a sua necessidade.

4) Deverão ser fornecidos os seguintes Manuais no formato impresso e digital: o Manual de operação: Conjunto de instruções, em língua portuguesa, necessárias e suficientes para orientar o usuário de equipamento médico-hospitalar em seu uso correto e seguro; O Manual de serviço: Conjunto de informações técnicas necessárias e suficientes para a prestação de serviços de manutenção de equipamento.

4.1) Lista de partes e peças de reposição com os respectivos códigos de identificação e valores (limitar a partes e peças específicas do fabricante).

Esclarece-se que os manuais de operação devem ser entregues com a proposta, para dirimir qualquer dúvida no momento licitatório, já os manuais de serviço poderão ser entregues apenas pela empresa vencedora na entrega do equipamento.

5) O fornecedor deve garantir fornecimento de partes e peças (originais) do equipamento e seus acessórios (originais) durante um período de tempo mínimo de cinco anos a contar da data de aceitação do equipamento.

6) O fornecedor deve ser responsável por vícios ou defeitos de fabricação, bem como desgastes anormais do equipamento, suas partes e acessórios, obrigando-se a ressarcir os danos e substituir os elementos defeituosos, sem ônus à instituição.

7) Nos itens que constam o termo “fabricante” deverão ser entendidos, em todo o edital e anexos, como “Licitante” ou “Empresa Autorizada pelo Fabricante”, podendo logicamente ser o próprio “fabricante”.

Responsável:

| Renata Paniago Andrade de Lucia Gerente de Nutrição e Dietética SIAPE: 1435420 | Rômulo Oliveira de Santi Engenheiro Eletricista - GEBIE CREA MG 121284/D Matrícula: 05031 | André Luiz Gomes Penido Diretor de Serviços Administrativos 293.990.766-81 SIAPE: 1123543 |
| --- | --- | --- |