CADERNO DE ESPECIFICAÇÕES

- OBJETO

  - Estabilizadores 1KVA e 2KVA

  - Detalhamento do Objeto:

    - Item 1: Estabilizador 1 KVA bivolt automático - potência: 1000VA – variação de entrada : 90 a 147,2v- tensão de saída: 115v +/- 6% - microprocessado com 8 estágios função TRUE RMS – chave liga/desliga embutida – 5 tomadas elétricas de saída garantia de fábrica de 01 ano.

    - Item 2: Estabilizador 2 KVA bivolt automático - potência: 2000VA – variação de entrada : 90 a 147,2v- tensão de saída: 115v +/- 6% - microprocessado com 8 estágios função TRUE RMS – chave liga/desliga embutida – 5 tomadas elétricas de saída garantia de fábrica de 01 ano.

- HABILITAÇÃO COMPLEMENTAR

  - Além da documentação do Edital a Licitante deverá apresentar ainda:

    - No caso de Revenda/Distribuidor: declaração específica à Universidade Federal de Uberlândia, emitida pelo fabricante do(s) bem(ns) ofertado(s), em papel timbrado, assinada por representante devidamente constituído e comprovado, com Firma Reconhecida indicando o Licitante como seu Revendedor autorizado a comercializar o produto de sua fabricação bem como prestar manutenção em local de sua sede e dar garantia de 3 (três) anos, conforme certificado, nos produtos fabricados pela mesma.

    - No caso de Fabricante: declaração específica à Universidade Federal de Uberlândia, em papel timbrado, assinada por representante devidamente constituído e comprovado, com Firma Reconhecida indicando a Empresa autorizada a prestar manutenção em local de sua sede e dar garantia de 3 (três) anos nos itens cotados.

    - Atestado de capacidade técnica, emitido por entidade pública ou privada com referência a produtos similares aos solicitados.

    - Declaração emitida pela empresa, assinada por representante devidamente constituído e comprovado, com Firma Reconhecida, que a mesma prestará a assistência técnica, comprometendo-se a executar os serviços de assistência técnica ao objeto desta licitação, em conformidade com as disposições deste Caderno de Especificações.

    - Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de origem da Empresa Indicada para Assistência Técnica, emitida no máximo a 30 (dias) anteriores à data prevista para a abertura da licitação, comprovando através do seu Objetivo Social a habilitação para exercer tal atividade.

    - Catálogo, de cada produto cotado, em língua portuguesa, com nível de informação suficiente para avaliação do Pregoeiro e sua Equipe.

    - Laudo ou certificado que comprove que a empresa licitante observa os requisitos ambientais para a certificação do Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentáveis ou de menor impacto ambiental em relação aos seus similares, conforme disposto na IN 01/2010 do Ministério do Planejamento.

- GARANTIA

A Licitante Vencedora deverá ofertar garantia mínima de 1 (um) ano.

- PRAZO DE ENTREGA

  - A Licitante Vencedora deverá entregar o objeto desta licitação no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos.

  - Nos casos em que a Universidade solicite grandes quantidades e a Licitante Vencedora julgar insuficiente o prazo de 30 (trinta) dias corridos para entrega, o prazo poderá ser estendido por igual período.

    - Para que ocorra a prorrogação do prazo de entrega a Licitante Vencedora deverá informar a Diretoria de Administração de Materiais, pelos telefones (34) 3225-8175 e (34) 3225-8180 e receber por escrito autorização da dilação de prazo. A não obediência a esta exigência poderá ocorrer aplicação das penalidades previstas no Edital.

- ENDEREÇOS DE ENTREGA

  - Para a entrega do objeto a Licitante Vencedora deverá previamente entrar em contato com a Universidade, pelo telefone (34) 3225.8174 ou ainda (34) 3225.8192, para que o depósito esteja preparado e que um servidor da Divisão de Recepção, Armazenagem e Distribuição de Equipamentos possa estar presente para acompanhar a entrega.

    - Os objetos desta licitação deverão ser entregues na Avenida Amazonas, nº 2.210 de 08h00min as 11h00min e das 14h00min as 16h00mm.

- DESCRIÇÃO DETALHADA / VALOR REFERÊNCIA

| ITEM | DESCRIÇÃO | QUANT | UNID. | VALOR DE REFERENCIA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |
| 1 | ESTABILIZADOR 1 KVA BIVOLT AUTOMÁTICO - POTÊNCIA: 1000VA – VARIAÇÃO DE ENTRADA : 90 A 147,2V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V +/- 6% - MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO – RENDIMENTO 92% - FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60HZ VARIÁVEL DE 57 A 63 HZ – NÃO INTRODUZ DISTORÇÃO HARMÔNICA - TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA: 2 CICLOS DE REDE ELÉTRICA – FUNÇÃO TRUE RMS – CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA – 5 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136, SENDO UMA DELAS ESPAÇADA PARA LIGAR FONTES DE EQUIPAMENTOS – FUSÍVEL REARMÁVEL – FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PREVENIENTES DA REDE ELÉTRICA EM MODO COMUM E DIFERENCIAL – POSSIBILITAR O MONITORAMENTO REMOTO DO AMBIENTE E ALARME ATIINTRUSÃO – PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA – PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO – PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - ATENDE A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006 – GARANTIA DE FÁBRICA DE 01 ANO, INCLUSO PEÇAS. | 400 | PÇ | R$ 330,00 | R$ 132.000,00 |
| 2 | ESTABILIZADOR 2 KVA BIVOLT AUTOMÁTICO - POTÊNCIA: 2000VA – VARIAÇÃO DE ENTRADA : 90 A 147,2V- TENSÃO DE SAÍDA: 115V +/- 6% - MICROPROCESSADO COM 8 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO – RENDIMENTO 92% - FREQUÊNCIA DE ENTRADA: 60HZ VARIÁVEL DE 57 A 63 HZ – NÃO INTRODUZ DISTORÇÃO HARMÔNICA - TEMPO MÁXIMO DE RESPOSTA: 2 CICLOS DE REDE ELÉTRICA – FUNÇÃO TRUE RMS – CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA – 5 TOMADAS ELÉTRICAS DE SAÍDA NO PADRÃO NBR 14136, SENDO UMA DELAS ESPAÇADA PARA LIGAR FONTES DE EQUIPAMENTOS – FUSÍVEL REARMÁVEL – FILTRO DE LINHA INTERNO QUE ATENUA RUÍDOS PREVENIENTES DA REDE ELÉTRICA EM MODO COMUM E DIFERENCIAL – POSSIBILITAR O MONITORAMENTO REMOTO DO AMBIENTE E ALARME ATIINTRUSÃO – PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO PROVENIENTES DA REDE ELÉTRICA – PROTEÇÃO CONTRA SUBTENSÃO E SOBRETENSÃO COM DESLIGAMENTO E REARME AUTOMÁTICO – PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA E SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO - ATENDE A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373:2006 – GARANTIA DE FÁBRICA DE 01 ANO, INCLUSO PEÇAS. | 200 | PÇ | R$ 544,00 | R$ 108.800,00 |