# PROJETO BÁSICO: Bancadas Multidisciplinares e Armários, para o Laboratório do Curso Técnico em Prótese Dentária da Escola Técnica de Saúde situada no Campus Umuarama na Universidade Federal de Uberlândia.

1. OBJETO: Prestação de Serviço, Fabricação, construção e montagem de Bancadas Multidisciplinares e Armários, para o Laboratório do Curso Técnico Prótese Dentária.

2. DETALHAMENTO DO OBJETO:

2.1. DESCRIÇÃO DO LOCAL DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Escola Técnica de Saúde ESTES/UFU no endereço: av. Amazonas s/n - Bloco 4K- Sala 4K112, Campus Umuarama. Uberlândia/MG, CEP: 38400-902. Telefone: (34) 3225-8463/(34) 3225-8461, procurar Professora Ms. Morgana Guilherme de Castro, e-mail: morgana.guilherme@ufu.br.

2.2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

- Confecção e instalação em laboratório de prótese dentária,01 armário com 24 portas de abrir, com puxadores embutido, com 01 prateleira interna, confeccionado em MDF 15mm na cor branco, com 04 caixas para cuba inox, todos as portas com chaves, medindo 10.40x0.80x0.70m.

Confecção e instalação de 01 bancada, acabamento em MDF 30mm na cor branca, com tampo com perfil ABS 2.5, com 03 gaveteiros pedestal de 04 gavetas com corrediça telescopia, com aba lateral de 5cm, base painel de 30mm, medindo 2.50x0.70x0.75m.

- Confecção e instalação de 01 armário aéreo, com 18 vãos, acabamento em MDF 15mm na cor branco, medindo 2.00x0.40x0.24m, com perfil ABS 2.5 na cor branco.

- Confecção e instalação de 05 bancadas multidiciplinares, confeccionada em tubo industrial chapa 14 , com pintura eletrostática epóxi na cor branco, estrutura dupla com encaixe nas laterais, fundo e frente com suporte para gaveteiro frontal e no fundo, com 08 armários com chaves em cada bancada, confeccionado em MDF 15mm na cor branco, com 01 gaveta grande com corrediça telescopia , 02 gavetas pequenas e 01 armário com 01 porta e 01 prateleira interna regulável, todos com puxadores internos.Com 16 tomadas em cada modulo, com fiação e pugles, instaladas. 01 Nicho superior com abas laterais, medindo 3.45x0.23x0.12m,confeccionado em MDF 15mm na cor branco, com tomadas e abas para instalação de luminárias, com instalação de 08 bicos para ar comprimido, sendo instalação interna, com pontos para bico, confeccionado em tubos de cobre, medindo 3.45x1.00x0x75m cada.

- Construção e instalação de 110m2 de forro estruturado em gesso, com 08 luminárias interna imbutidas, 04 luminarias externas, ambas de 1.50x0.30m com 02 lampadas fluorecentes, sendo fiação e colocação. Rebaixo em 03 ar condicionado split, retirada das janelas de 05 ar condicionados antigos, e colocação 05 chapa metálica 18. Troca de 01 torneira curva alta grande para pia de laboratório. Retirada de coifa e dutos para passagem de ar. Troca de 01 torneira curva alta grande para pia de laboratório.

2.3. PRAZOS:

2.3.1 O prazo máximo para a conclusão do serviço deverá ser de 60 (sessenta) dias após o recebimento do empenho.

2.3.2 O prazo mínimo de garantia dos móveis deverá ser de 12 (doze) meses a partir da conclusão do serviço.

2.4 VISITA TÉCNICA: Os fornecedores interessados podem fazer visita técnica na Escola Técnica de Saúde, localizada na av. Amazonas s/n - Bloco 4K- Sala 4K112, Campus Umuarama, Uberlândia/MG, CEP: 38400-902. Telefone: (34) 3225-8463/(34) 3225-8461, procurar Professora Ms. Morgana Guilherme de Castro, e-mail: morgana.guilherme@ufu.br.

3. JUSTIFICATIVA: A contratação se faz necessária, pois não há, em nossa instituição, profissionais especializados nessa tarefa.

4. METAS FÍSICAS: O objetivo deste projeto é a adequação do espaço físico do laboratório já existente, em virtude da necessidade de melhorar a segurança e a qualidade das aulas do Curso Técnico em Prótese Dentária.

5. PERÍODO DE EXECUÇÃO: Após o recebimento do empenho referente ao que foi descrito neste projeto, o serviço deverá ser realizado nos prazos estabelecidos no item 2.3.

6. VALOR ESTIMADO:

6.1. Os custos mencionados foram pesquisados no comércio, estando os mesmos comprovados no respectivo Processo Licitatório.

6.2. Considerando o preço de mercado apurado por esta Universidade, temos o seguinte valor referência:

| Item | Unid | Quant. | Descrição do Produto | Media Total por item |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SV | 1 | FABRICAÇÃO/CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE BANCADAS MULTIDISCIPLINARES E ARMÁRIOS, CONFORME O PRESENTE PROJETO BÁSICO. LOCAL ONDE SERÃO INSTALADAS: ESCOLA TÉCNICA DE SAÚDE, ESTES/UFU NO ENDEREÇO: AV. AMAZONAS S/N - BLOCO 4K- SALA 4K 112, TELEFONE: (34)3225-8463/(34)3225-8461 CAMPUS UMUARAMA. UBERLÂNDIA/MG, CONFORME O PROJETO BÁSICO. | R$ 117.440,00 |

7. OBRIGAÇÃO DAS PARTES:

7.1. DA LICITANTE VENCEDORA:

* Confeccionar, instalar e adequar o laboratório de Prótese Dentária da Escola Técnica de Saúde da Universidade Federal de Uberlândia, conforme descrições deste projeto básico.

*Toda bancada cotada, deve atender em sua totalidade as normas (ABNT NR 17) específicas de ergonomia e apresentar todas as regulagens exigidas no relatório de empresa contrata pela ADM e seus posteriores laudos.

7.2. DA UNIVERSIDADE: Fornecer todos os elementos básicos e dados complementares necessários para o perfeito desenvolvimento dos serviços contratados.

8. FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento será realizado 30 (trinta) dias após o atestamento da nota fiscal.

9. RESPONSÁVEL PELO PROJETO: Professora Ms. Morgana Guilherme de Castro, SIAPE: 02539261, e-mail: morgana.guilherme@ufu.br Telefone para contato:(34)3225-846/(34) 3225-8461.